## Slide 1
Projet OISEAU
Régulation intra-parcellaire

## Slide 2: Complémentarité des compétences

## Slide 3: OISEAU : OptimISation de l’Epandage Automatisé
Enjeux:
  Réduction des intrants
  Assistance à la conduite
  Viticulture de précision
Objectif: Développement d’un système clé en main d’épandage géo-localisé automatique
Intégré: de la carte de préconisation à l’asservissement du matériel et la gestion des données d’épandage
Générique: indépendant des systèmes constructeurs
Ouvert: le décideur garde la possibilité de prendre la main sur le système
Accessible: en terme d’utilisation et de coût

## Slide 4: Principe
Le boîtier régule la dose :
  Sur l’épandage d’engrais ou de fumure
  Sur les produits de traitements (pesticides)
en fonction de :
  La position GPS du tracteur dans la parcelle
  La consigne de quantité à apporter à cet endroit
boîtier
Épandeur ou pulvérisateur
Evite le gaspillage
Quantité adaptée = qualité du raisin optimisée
Protège l’environnement

## Slide 5
Saisie des données :
Dessin du parcellaire
Inventaire du matériel (tracteur, outil et ses réglages)
Produits utilisés
1
Contour parcelle et enherbement
Nouveau cliché satellitaire
100km x 100km

## Slide 6
Préparation de l’épandage:
Stade phénologique
Matériel
Réglages -> Volume bouillie max (L/Ha)
Tenir compte des zones de vigueur : OUI/ NON
Parcelles
Produits
2a
Saisie des données
1
Liste des parcelles, enherbement
Carte de modulation par parcelle, Volume de bouillie total
Carte de modulation du vignoble
(asynchrone)

## Slide 7
Préparation du traitement phytosanitaire :
Stade phénologique
Matériel
Réglages -> Volume bouillie max (L/Ha)
Tenir compte des zones de vigueur : OUI/ NON
Parcelles
Produits : sélection des produits
Appliquer la réduction de dose : OUI/ NON
2b
Saisie des données
1
Liste des parcelles, enherbement
Carte de modulation par parcelle, Volume de bouillie total
Réduction de dose (en % de la dose homologuée)
Stade phéno
Lieu (Commune)
Sensibilité
Volume foliaire (m3)
Optidose
Carte de modulation du vignoble
(asynchrone)

## Slide 8
Réalisation de l’intervention :
Préparation de l’épandeur:
test fonctionnement
Réalisation de l’épandage :
Vitesse réelle/consigne
Débit réel
Ouverture/fermeture trappe
3a
Préparation de l’intervention
2
Saisie des données
1
Débit réel (kg/min)
Débit consigne(kg/min)
Position GPS, Débit réel
Débit consigne(kg/min)
Boitier régulation
Boitier communication
Requête spatiale et épandage sur cartes de modulation
500 kg/ha
1h 32
Produit
Ferti6

## Slide 9
Réalisation de l’intervention :
Préparation du pulvérisateur : bouillie
test fonctionnement
Réalisation traitement : Pression
Vitesse réelle/consigne
Volume Ha réel/consigne
Débit réel par débitmètre
Ouverture/fermeture tronçons
3b
Préparation de l’intervention
2
Saisie des données
1
Débit réel (L/min)
Débit consigne(L/min)
Position GPS, Débit réel
Débit consigne(L/min)
Boitier régulation
Boitier communication
Requête spatiale et traitement sur cartes de modulation

## Slide 10
Saisie des données :
Parcellaire
1

## Slide 11
Saisie des données :
Matériel
1

## Slide 12
Saisie des données :
Produits
1

## Slide 13
Préparation de l’intervention :
Matériel
Réglages
2

## Slide 14
Préparation de l’intervention :
Parcelles
2

## Slide 15
Préparation de l’intervention :
Produits
2

## Slide 16
Réalisation de l’intervention :
Préparation du pulvérisateur : bouillie
test fonctionnement
3

## Slide 17
Réalisation de l’intervention :
Réalisation du traitement
3

## Slide 18
Réalisation de l’intervention :
Réalisation du traitement
3

## Slide 19
Solution abordable, utilisation matériel existant
Facilité d’utilisation : complexité masquée
Service complet
Viticulture de précision :

## Slide 20
Avec le soutien de :
Merci de votre attention